ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЗАВОДОУКОВСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОМ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Методические указания и задания

по выполнению курсового проекта

для студентов очной формы обучения

по программе подготовки специалистов среднего звена

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Заводоуковск 2015

Управление коллективом исполнителей: метод. указ. по выполнению курсового проекта для студентов специальности Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта / сост. О.П. Доманская, преподаватель спец.дисциплин высшей категории.

Аннотация

Методические указания по выполнению курсового проекта по МДК 02.01. Управление коллективом исполнителей для студентов, обучающихся по программе подготовки специалистов среднего звена

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

Дисциплина изучается в 6 семестре.

В методических указаниях даны рекомендации по выполнению курсового проекта по дисциплине.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение................................................................................................ | 5 |
| --- | --- |
| 1 Требования к оформлению пояснительной записки................................ | 6 |
| 2 Содержание пояснительной записки................................................... | 9 |
| 3. Расчет фонда заработной платы работников участка (зоны) обслуживания................................................................................................. | 21 |
| 4. Определение величины капитальных вложений на организацию участка (зоны) обслуживания..................................................................... | 24 |
| 5. Оценка себестоимости услуг участка (зоны) обслуживания............... | 25 |
| 6. Технико-экономические показатели работы участка (зоны) обслуживания............................................................................................ | 26 |
| Литература............................................................................................... | 30 |
| Приложение............................................................................................. | 31 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Курсовая работа является одним из важнейших этапов изучения ПМ.02 Организация  деятельности коллектива исполнителей МДК 02.01 «Управление коллективом исполнителей».

Выполнение курсовой работы направлено на достижение целей:

- углубление, закрепление и систематизация полученных теоретических знаний, их применение для решения практических задач;

- закрепление навыков работы со справочной литературой и нормативными документами;

- подготовка к разработке экономической части дипломного проекта.

Выполнение курсовой работы начинается после выполнения всех практических и контрольных работ.

Для достижения поставленной цели в курсовом проекте поставлены следующие задачи:

- определить основные принципы организации ППС ремонта автомобилей на участке (зоне) обслуживания;

- определить потребность участка (зоны) обслуживания в работниках;

- определить общую площадь участка (зоны) обслуживания;

- выбрать производственное оборудование участка (зоны) обслуживания;

- рассчитать фонд оплаты труда работников участка (зоны) обслуживания;

- определить величину капитальных вложений на организацию участка (зоны) обслуживания;

- рассчитать себестоимость услуг участка (зоны) обслуживания;

- рассчитать и оценить технико-экономические показатели работы участка (зоны) обслуживания

Выполнение курсового проекта позволит освоить профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной деятельности в области организации деятельности коллектива исполнителей:

2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.

2.2.  Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.

2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

Курсовое проектирование осуществляется студентом индивидуально в соответствии с данными методическими указаниями и заданием на курсовое проектирование.

Пояснительная записка курсового проекта должна состоять из следующих частей.

Титульный лист (приложение 1)

Задание на курсовое проектирование (приложение 2)

Содержание (1 с.)

Введение (1-2 с.)

Экономический раздел (15-20 с.)

Заключение (1-2 с.)

Литература (1 с.)

Курсовой проект пишется студентом в соответствии со следующим примерным планом:

Введение

1.Исходные данные

2.Экономический расчет программы

2.1. Расчет фонда заработной платы работников участка (зоны) обслуживания

2.2. Определение величины капитальных вложений на организацию участка (зоны) обслуживания

2.3. Оценка себестоимости услуг участка (зоны) обслуживания

2.4. Технико-экономические показатели работы участка (зоны) обслуживания

Заключение

Литература

В ведении необходимо отразить значение автоматизации участка (зоны) в развитии предприятия и ее влияние на производственно-экономические результаты деятельности предприятия (себестоимость, производительность труда, потребность в рабочих и т.п.).

Экономический раздел строиться на основании приведенных формул и состоит из расчета экономической эффективности автоматизации производства.

Страницы пояснительной записки (титульный лист, содержание, список литературы) должны иметь поля: левое – 30 мм, верхнее – 15 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм. Все остальные страницы должны оформляться в рамки со штампами, предусмотренными ГОСТом для оформления технической документации. Все страницы пояснительной записки нумеруются по порядку от титульного листа до последней страницы. Однако на титульном листе, задании на курсовое проектирование и содержании номера страниц не проставляются. Проставление нумерации страниц начинается со страницы введения. Страницы нумеруются арабскими цифрами в верхнем правом углу.

Пояснительная записка подразделяется на отдельные разделы (части). Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей пояснительной записки, обозначенные арабскими цифрами с точкой. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенные точкой. В конце номера подраздела также должна ставиться точка.

Наименование разделов записывают в виде заголовков (симметрично тексту) прописными буквами. Наименование подразделов (пунктов) записывают в виде заголовков (с абзаца) строчными буквами (кроме первой прописной). Переносы слов в заголовках не допускаются. Точка в конце заголовка не ставится. Расстояние между заголовком и текстом должно быть 15 мм, между заголовком раздела и подраздела 10 мм. Каждый раздел следует начинать с новой страницы, подраздел – на той же странице, где окончился предыдущий. Заголовок подраздела и текст не должны помещаться на разных страницах. Каждый пункт, подпункт и перечисление начинают с абзаца. Абзацы в тексте начинают отступом равным 15-17 мм. При наборе текста на компьютере следует использовать следующие параметры форматирования: шрифт Times New Roman размером 14 пт без использования полужирного начертания и курсива, междустрочный интервал полуторный.

Слова «Ведение», «Литература», «Содержание» записывают в виде заголовков (симметрично тексту) прописными буквами.

При написании курсового проекта следует соблюдать очередность проводимых расчетов. Каждая используемая расчетная формула записывается на отдельной строке. Значения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть приведены непосредственно под формулой. Значение каждого символа дают с новой строки в той последовательности, в какой они приведены в формуле. После формулы ставят запятую. Первая строка расшифровки начинается со слова «где» без двоеточия после него. Все формулы, участвующие в расчетах, нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой. Номер указывают с правой стороны листа в круглых скобках. Ссылки в тексте на номер формулы дают в скобках.

Иллюстрации могут быть расположены по тексту пояснительной записки или даны в приложении. Все иллюстрации, если их более одной, нумеруют в пределах раздела арабскими цифрами, например: Рис.1.1. Ссылки на иллюстрации дают по типу: на рис. 1.1. или (рис.1.1.). Наименование иллюстрации помещают над ней.

Для наглядности проведенных расчетов их результаты рекомендуется оформлять в сводных таблицах. Таблица должна иметь заголовок, который следует выполнять строчными буквами (кроме первой прописной) и помещать над таблицей по середине. Заголовок должен быть кратким и полностью отражать содержание таблицы. Слово «Таблица» пишут над заголовком в правом углу, причем текст заголовка под слово «таблица» не должен заходить более чем под две первые буквы. Заголовки граф таблицы начинают с прописных букв, а подзаголовки – со строчных, если они составляют одно предложение с заголовком, и указывают в единственном числе. Не разрешается разрывать таблицу между страницами. Нумерация таблиц производится аналогично нумерации иллюстраций.

Ссылки на литературные источники оформляются в квадратных скобках, где указывают порядковый номер, который источник имеет в списке литературы: [8] или [8, с 7-10].

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 - 2003. При формировании списка литературы указываются фамилия и инициалы автора (авторов); наименование работы; город, где находится издательство и его название; год издания; количество страниц.

Выполненная работа должна сдаваться на проверку преподавателю в соответствии с графиком защиты курсовых проектов. Курсовой проект, выполненный с ошибками, возвращается студенту на доработку и допускается к защите только после исправления замечаний.

Защита курсового проекта проводится в виде собеседования по основным пунктам курсового проектирования. При этом оценивается не только знание студента экономических расчетов, но и теоретических основ организации производства.

Критерии, при наличии хотя бы одного из которых работа оценивается на «неудовлетворительно»:

- содержание работы не соответствует заданной теме;

- работа выполнена не по своему варианту задания;

- объем курсового проекта менее 15 листов машинописного текста;

- оформление курсового проекта не соответствует требованиям действующего ГОСТа.

1. Расчет фонда заработной платы работников участка

Заработная плата основным работникам начисляется по сдельно-премиальной системе. Основной фонд заработной платы складывается из тарифного фонда и премий.

Тарифный фонд заработной платы определяется по формуле:

З тф = Тгодj * Сч, 						(1.1)

где З тф – заработная плата по тарифу, руб.;

Сч – часовая тарифная ставка, соответствующая среднему разряду выполняемой работы, руб./час.

Часовая тарифная ставка среднего разряда определяется исходя из часовой тарифной ставки первого разряда (Сч I) и среднего тарифного коэффициента (К тар):

Сч = Сч I * К тар, 						(1.2)

Тарифный коэффициент, соответствующий среднему разряду работников, определяется по формуле (1.3) на основе предыдущих расчетов (см. табл.в исходных данных в листе задания):

К тар = , 	(1.3)

где Ч I, II, III… - численность рабочих определенного разряда, чел.

При выполнении задания тарифная ставка I разряда принимается равной 120 руб./час.

Основным рабочим по итогам работы выплачивается премия (за бездефектную работу, за перевыполнение норм и др.) в размере 25 % от тарифной заработной платы:

З пр =   ,						(1.4)

Надбавка по районному коэффициенту рассчитывается в размере 15 % от основного фонда заработной платы рабочих:

З рк = ,					(1.5)

Дополнительная заработная плата включает в себя оплату очередных и дополнительных отпусков, льготных часов подросткам и т.д. Фонд дополнительной заработной платы рассчитывается в размере 10 % от основной заработной платы с учетом районного коэффициента:

З д = ,					(1.6)

Годовой фонд заработной платы основных рабочих рассчитывается путем суммирования всех начислений:

Сзпо = З год ор = З т + З пр + З рк + З д .,			(1.7)

Заработная плата рабочих инструментального хозяйства зависит от отработанного времени и начисляется по повременно-премиальной системе оплаты труда.

Фонд заработной платы рабочих инструментального хозяйства складывается из тарифного фонда, премии, дополнительной заработной платы и надбавки по районному коэффициенту.

Тарифный фонд заработной платы определяется по формуле:

З тф = Fэф * Сч * Ч ир ,					(1.8)

где     З тф – заработная плата по тарифу, руб.;

Fэф - эффективный фонд времени одного рабочего;

Сч – часовая тарифная ставка, соответствующая среднему разряду выполняемой работы, руб./час.

Часовая тарифная ставка среднего разряда определяется исходя из часовой тарифной ставки первого разряда (Сч I) и среднего тарифного коэффициента (К тар):

Сч = Сч I * К тар ,						(1.9)

Тарифный коэффициент, соответствующий среднему разряду работников, определяется по формуле (1.10) на основе предыдущих расчетов:

К тар = ,	(1.10)

где Ч I, II, III… - численность рабочих определенного разряда, чел.

При выполнении задания тарифная ставка I разряда принимается равной 80  руб./час.

Рабочим инструментального хозяйства по итогам работы выплачивается премия в размере 25 % от тарифной заработной платы:

З пр =  ,						(1.11)

Надбавка по районному коэффициенту рассчитывается в размере 15 % от основного фонда заработной платы рабочих:

З рк =  ,					(1.12)

Дополнительная заработная плата включает в себя оплату очередных и дополнительных отпусков, льготных часов подросткам и т.д. Фонд дополнительной заработной платы рассчитывается в размере 10 % от основной заработной платы с учетом районного коэффициента:

З д =  ,					(1.13)

Годовой фонд заработной платы рабочих инструментального хозяйства рассчитывается путем суммирования всех начислений Сзпо= З год ир:

З год ир = З т + З пр + З рк + З д

(1.14)

Фонд заработной платы работников ОГМ состоит из окладов, выплачиваемых за то время, которое должно быть проработано в течение планируемого года. Расчет ведется по формуле:

З = ЧОГМ * О * 12,                                                 (1.15)

где ЧОГМ – численность работников ОГМ, чел. (см. табл. В исходных данных листа задания);

О – размер месячного оклада работника по штатному расписанию, руб.;

12 – число месяцев в году.

Расчет годового фонда заработной платы работников ОГМ производится в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Расчет фонда заработной платы работников ОГМ

| Должность | Численность работников, чел. | Месячный оклад, руб. | Годовой фонд заработной платы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  | Х |  |
| Надбавка по районному коэффициенту (15%) |  |
| ВСЕГО |  | Х |  |

Согласно налоговому законодательству России предприятие ежемесячно уплачивает в государственные внебюджетные фонды Страховые пенсионные взносы в размере 30 % от фонда заработной платы своих рабочих. Эти взносы являются расходами предприятия и включаются в себестоимость услуг.

Расчет отчислений по Страховым пенсионным взносам производится в табл. 1.2.

Таблица 1.2

Расчет отчислений в страховой пенсионный фонд

| Участок | Годовой фонд заработной платы, руб. | Годовые отчисления по СПВ, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. Основное производство | (см. ф.1.7) |  |
| 2. Инструментальное хозяйство | (см. ф.1.14) |  |
| 3. ОГМ | (см. табл.1.1) |  |
| ИТОГО |  |  |

2. Определение величины капитальных вложений на организацию участка

При планировании создания авторемонтного предприятия (участка (зоны) обслуживания) необходимо определить величину капитальных затрат, т.е. расходы на приобретение доставку, монтаж и строительство основных фондов. При выполнении курсового проекта в состав капитальных вложений включается стоимость здания участка и стоимость производственного оборудования:

КВ = Спл + Соб + Синстр, 					(2.1)

где КВ – размер необходимых капитальных вложений, руб.;

Спл – стоимость здания участка, руб.;

Соб – стоимость производственного оборудования, руб.;

Синстр – стоимость дорогостоящего инструмента (при его наличии на участке), руб.

В капитальные вложения включается так же и стоимость дорогостоящего инструмента (при его наличии на участке).

Стоимость здания участка определяется исходя из расчетной площади участка и ценой, установленной за 1 м2 производственных помещений:

Спл = Sрасч * Ц s						(2.3)

Стоимость производственного оборудования определяется по формуле:

Соб = Цоб * К * Ктр * Кмр, 				(2.4)

где Цоб – покупная цена за единицу оборудования, руб.;

К – количество единиц приобретенного оборудования, шт.;

Ктр = 1,15 - коэффициент, учитывающий транспортные расходы;

Кмр = 1,08 – коэффициент, учитывающий расходы на монтаж оборудования.

Расчет стоимости производственного оборудования производится в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Стоимость производственного оборудования

| Наименование оборудования | Количество, шт. | Цена единицы оборудования, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  | Х |  |
| Транспортные расходы |  |
| Расходы на монтаж оборудования |  |
| Всего |  | Х |  |

3. Оценка себестоимости услуг участка

Себестоимость услуг участка отражает все затраты предприятия, связанные с осуществлением производственного процесса:

С = См + Сзпо + Сспв + Сн + Срсэо + Соп + Сох +Сп, 		(3.1)

где См – стоимость сырья и материалов, руб.;

Сзпо – заработная плата основных, руб. (см. табл. 2.1);

Сспв – отчисления на социальные нужды (страховые пенсионные взносы) по заработной плате основных рабочих, руб. (см. табл. 2.1);

Сн – накладные расходы участка, руб.;

Срсэо – расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, руб.;

Соп – общепроизводственные расходы, руб.;

Сох – общехозяйственные расходы, руб.;

Сп – прочие расходы, руб.

Стоимость сырья и материалов, непосредственно расходуемых на производстве, складывается из стоимость основных и вспомогательных материалов. В эти затраты включаются и транспортно-заготовительные расходы. При расчетах затрат на сырье и материалы в условиях СТО используется формула:

См = ∑ Цмi * Км * Kтзi,					(3.2)

где Цмi –цена за 1 единицу сырья или расходного материала;

Км - количество необходимого материала соответствующего i-того вида, в на туральных единицах измерения;

Kтзi – коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы.

При укрупненных расчетах затраты на сырье и материалы рассчитываются по формуле:

См = Сзпо * Км,						(3.3)

где Км - коэффициент расхода сырья и материалов, (0,5-1,7).

Накладные расходы участка представляют собой комплексную непропорциональную статью расходов, включающую канцелярские расходы; расходы на топливо и энергию; инвентарь и т.д.

Сн = Кн * Сзпо,   					(3.4)

где Ку = 0,7-2,05 – коэффициент накладных расходов участка [6, с.302].

Срсэо = Згод ир + Сспв ир + А о + Z э.,			(3.5)

где Срсэо – расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, руб.;

А о – амортизационные отчисления оборудования;

Z э. – эксплуатационные затраты.

А о = Соб * На,					(3.6)

где На, - норма амортизации, 2 %;

Z э. = Соб * Нэ,					(3.7)

где Нэ – норматив эксплуатационных расходов, включающих в себя затраты на все виды энергии, содержание и поддержание оборудования в работоспособном состоянии, Нэ - 0,1%.

Соп = Аз + Рт.р. + Z оп пр.,					(3.8)

где Аз – амортизационные отчисления от стоимости здания, руб.;

Рт.р. – фонд для текущего ремонта здания, руб.;

Z оп пр., - прочие общепроизводственные расходы.

А з = Сзд * Нз,						(3.9)

где Нз, - норма амортизации здания, 0,3 %;

Рт.р. = Сзд * Нт.р.						(3.10)

где Нт.р. – норматив отчислений на текущий ремонт здания, 1 %.

Z оп пр. = (Аз + Рт.р.) * Н оп пр.,				(3.11)

где Н оп пр. – норматив прочих общепроизводственных расходов, 5 %.

С ох  = Згод огм + Сспв огм + Z ох пр.,			(3.12)

где Z ох пр. - прочие общехозяйственные расходы.

Z ох пр. = (Згод огм + Сспв огм) * Н ох пр.,			(3.13)

где Н ох пр. – норматив прочих общехозяйственных расходов, 5 %.

Прочие расходы включают в себя налоги, сборы, платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, по обязательному страхованию имущества, плата за аренду и пр.

Сп = Кп * (С – Сп), 					(3.14)

где Кп = 0,05-0,01 – коэффициент прочих расходов [6, с.302].

(С – Сп) = (См + Сзпо +  Сесн + Сн + Срсэо + Соп + Сох)		(3.15)

Расчет себестоимости годового объема услуг участка произведем в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Смета затрат на услуги участка

| Показатели | № формулы | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. Стоимость сырья и материалов | ф. 3.2 |  |
| 2. Заработная плата основных рабочих | ф. 3.3 |  |
| 3. Отчисления по Страховым пенсионным взносам (от фонда оплаты труда основных рабочих) | табл. 2.1 |  |
| 4. Накладные расходы участка | ф. 3.4 |  |
| 5. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | ф. 3.5 |  |
| 6. Общецеховые расходы | ∑стр. 1-5 |  |
| 7. Общепроизводственные расходы | ф. 3.8 |  |
| 8. Общехозяйственные расходы | Ф3.12 |  |
| 9. Прочие расходы | ф. 3.14 |  |
| 10. Себестоимость услуг | ∑стр. 6-9 |  |

4. Технико-экономические показатели работы участка

Для технико-экономической характеристики деятельности участка необходимо дополнительно рассчитать следующие показатели:

- Производительность труда на одного работающего:

а) в нормо-часах:

Вт = Тгодj / (Чор + Чир + Чогм), 				(4.1)

б) в стоимостном выражении:

Вс = В/ (Чор + Чир + Чогм), 				(4.2)

где В – выручка от реализации услуг, руб.

В = С + П							(4.3)

где П – прибыль от реализации услуг, руб.

П = С * Нп,							(4.4)

где Нп – норма ожидаемой прибыли, от 20 % до 30 %

- Среднемесячная заработная плата одного рабочего:

Змес = ,					(4.5)

- Фондоотдача основных фондов:

Ф = В / КВ,							(4.6)

- Рентабельность услуги:

Ру = Пi / С, 							(4.7)

где Пi – плановая прибыль на i-ый вид услуг, руб.

- Рентабельность производства:

Рп = П / (КВ + С)						(4.8)

- Срок окупаемости затрат:

Ток = КВ / П  						(4.9)

Все расчетные показатели сведем в таблицу 4.1

Таблица 4.1

Технико-экономические показатели работы участка АРП

| Показатели | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Годовая программа участка | шт. чел-час. |  |
| 2. Себестоимость одной услуги | руб. |  |
| 3. Трудоемкость одной услуги | чел-час. |  |
| 4. Численность работающих, всего в том числе: основное производство инструментальное хозяйство отдел главного механика | чел. чел. чел. чел. |  |
| 5. Производительность труда одного работающего | н-час. руб. |  |
| 6. Среднемесячная заработная плата одного рабочего | руб. |  |
| 7. Фондоотдача основных фондов | руб. |  |
| 8. Рентабельность услуг | % |  |
| 9. Рентабельность производства | % |  |
| 10. Срок окупаемости капитальных затрат | лет |  |

В современных условиях окупаемость капитальных вложений следует производить с учетом влияния фактора времени, так как это позволяет оценить будущие доходы предприятия с учетом обесценения средств. Для этого рассчитываются показатели чистой текущей стоимости, индекс доходности и внутренней нормы доходности.

Чистая текущая стоимость (ЧТС) представляет собой оценку сегодняшней стоимости потока будущего дохода. Она определяется как сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу. Если ЧТС инвестиционного проекта положительна, проект является эффективным (при данной норме дисконта), и может рассматриваться вопрос о его принятии. Чем больше ЧТС, тем эффективнее проект. Если ЧТС отрицательна, то проект считается неэффективным, то есть убыточным для инвестора.

Расчет чистой текущей стоимости производится по алгоритму, приведенному в таблице 4.2

Кд – коэффициент дисконтирования:

Кд = 						(4.10)

где r – ставка дисконта (r = 9%);

n – порядковый номер года (второму году расчетов соответствует номер 1)

Расчет окупаемости через чистую текущую стоимость необходимо проиллюстрировать графиком ЧТС. Ордината пересечения графика ЧТС с осью ординат соответствует сроку окупаемости капитальных вложений. Для самопроверки: срок окупаемости, рассчитанный по формуле (4.9) может лишь незначительно отличаться от срока окупаемости определенного с помощью графика ЧТС.

Таблица 4.2

Расчет ЧТС

|  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Выручка от реализации услуг участка | В | Формула (4.3) | Формула (4.3) | Формула (4.3) |
| 2. Себестоимость услуг участка | С | Формула (3.1) | Формула (3.1) | Формула (3.1) |
| 3. Капитальные вложения | КВ | формула (2.1.) | - | - |
| 4. Налог на имущество | Ним | стр.3 * 2% | (стр.3-Ним1)*2% | (стр.3-Ним1-Ним2)*2% |
| 5. Прибыль предприятия | П | стр.1-стр.2-стр.4 | стр.1-стр.2-стр.4 | стр.1-стр.2-стр.4 |
| 6. Налог на прибыль | Нпр | стр.5 * 20% | стр.5 * 20% | стр.5 * 20% |
| 7. Накопленный доход | НД | стр.5 – стр.6 | стр.5 – стр.6 | стр.5 – стр.6 |
| 8. Коэффициент дисконтирования | Кд | формула (4.11) | формула (4.11 | формула (4.11 |
| 9. Накопленный дисконтированный доход | НДД | стр. 7 * стр.8 | стр. 7 * стр.8 | стр. 7 * стр.8 |
| 10. Чистая текущая стоимость | ЧТС | стр.9 – стр.3 | стр.9+ЧТС1 | стр.9+ЧТС2 |

Индекс доходности (ИД) представляет собой отношение суммы приведенных эффектов к величине капиталовложений [5, 152]:

ИД = ,					(4.11)

Индекс доходности тесно связан с ЧТС. Он строится из тех же элементов, и его значение связано со значением ЧТС: если ЧТС положительна, то ИД>1, и наоборот.

Если ИД>1 - проект эффективен, если ИД<1 – неэффективен.

Внутренняя норма доходности представляет собой ту норму дисконта (Евн), при которой величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям. Если расчет ЧТС инвестиционного проекта дает ответ на вопрос, является он эффективным или нет при некоторой заданной норме дисконта (Е), то ВНД проекта определяется в процессе расчета методом итерации (перебора) [5, 152] и затем сравнивается с требуемой инвестором нормой дохода на вкладываемый капитал.

Если ВНД равна или больше требуемой инвестором нормы дохода на капитал, то инвестиции в данный инвестиционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его принятии. В противном случае инвестиции в данный проект нецелесообразны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заключение должно содержать результаты основных расчетов курсового проекта и вывод об экономической целесообразности применения проекта организации работы участка (зоны) обслуживания в заданных условиях.

Примерный текст заключения:

В курсовой работе рассчитывалось экономическое обоснование проекта организации работы________ участка (зоны) обслуживания для диагностики и ремонта автомобилей по заданной согласно задания программе при условии, что их общее количество составляет ____ единиц, а участок располагается на ________________________ предприятии.

Для обслуживания годовой программы необходимо ___ единиц основного и ____ единиц вспомогательного оборудования, помещение общей площадью ___ м2.

Общая численность работающих на участке составляет ___ человек, в том числе основных рабочих _____ человек, вспомогательных рабочих инструментального хозяйства _____ человек, а так же ________ работников отдела главного механика. Среднемесячная заработная плата одного рабочего на участке (зоне) обслуживания составляет _____ руб.

При заданной годовой программе выручка от реализации услуг ____ участка составляет ___ руб. при полной себестоимости услуг ______ руб.

Фондоотдача с одного рубля основных фондов составляет ___ руб.на каждый рубль капитальных вложений. Рентабельность услуг и производства составляет ___________ % и ___________ % соответственно.

Предлагаемый проект организации работ участка (зоны) обслуживания по диагностике и ремонту автомобилей окупается через ___ лет.

Следовательно, проект можно считать экономически эффективным и целесообразным.

ЛИТЕРАТУРА

I. Основная литература:

1. МинАвтоТранс РФ; Положение о техническом обслуживании и ремонте  подвижного состава автомобильного транспорта: - МинАвтоТранс РФ, 2008 - 10 с;

2. Туревский И.С., Соков В.Б., Калинин Ю.Н.; Электрооборудование автомобилей: учебное пособие: -  ИНФРА-М, ИД ФОРУМ, 2009 - 367 с;

3. Туревский И.С.; Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Введение в специальность: Учебное пособие: - ИНФРА-М, ИД ФОРУМ, 2011 - 250 с;

4. Чечевицына Л.Н., Терещенко О.Н.; Практикум по экономике предприятия. – Издание 2-е:  - Ростов н/Д: Феникс, 2009 - 250 с;

5. Дехтеринский Л.В., Абелевич Л.А., Карагодин В.И.; Проектирование авторемонтных предприятий: Учебное пособие. : - М.: Высшая школа, 2006, - 218 с;

6. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н.; Ремонт автомобилей и двигателей: Учебник для студентов средне профессиональных учебных заведений. Изд. 2-е., - М.: Издательский цент «Академия»: Мастерство, 2002 - 496 с;

7. Кузнецов А.С., Белов Н.В.; Малое предприятие автосервиса: Организация, оснащение, эксплуатация. - М.: ИНФРА – М., 2005 - 304 с.

8. Туревский И.С.; Проектирование курсовых и дипломных работ: Учебное пособие: - ИНФРА-М, ИД ФОРУМ, 2011 - 230 с;

Приложение 1

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЗАВОДОУКОВСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

ЗАДАНИЕ

Для выполнения курсовой работы по МДК 02.01«Управление коллективом исполнителей»,

ПМ.02. «Организация деятельности коллектива исполнителей

по программе подготовки специалистов среднего звена

23.01.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»

Студенту ___________________________________________

курса 3 , группы _____________, _________________ отделения

| Исходные данные: Номер п / п | Наименование показателей | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трудоемкость работ Tгод. | (КР№2) |
| 2 | Площадь участка Fу | (КР№2) |
| 3 | Рабочих дней в году | 300 |
| 4 | Часовая тарифная ставка ремонтного рабочего основного производства (руб.) | 120 |
| 5 | Часовая тарифная ставка ремонтного рабочего инструментального хозяйства (руб.) | 80 |
| 6 | Оклад ОГМ | 13000 |
| 7 | Стоимость производственных площадей за м2 | 6000 |
| 8 | Трудоемкость текущего ремонта принять в % от трудоемкости ТО | 30 –40% |
| 9 | Районный коэффициент Тюменской области | 15% |
| 10 | Страховые взносы в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 22% |
| 11 | Страхование работников от несчастных случаев и профессиональных заболеваний | 0,4% |

Тема: Экономическая  эффективность  проекта участка по ремонту и обслуживанию аккумуляторных батарей

Приложение 2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЗАВОДОУКОВСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ПРОЕКТА УЧАСТКА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

Ф.И.О. (в им.падеже),

______________________

(23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта)

Руководитель: Доманская О.П.

преподаватель высшей квалификационной категории

Работа допущена к защите «__»____2016г.

Оценка: ____________________________

Заводоуковск, 2015